ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИНГУЛЯРНЫХ ЧИСЕЛ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ НА КОСМИЧЕСКИХ СНИМКАХ

Тарасова Е. И.

Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования Санкт-Петербургский Государственный университет

Санкт-Петербург, evgenia59-007@mail.ru

Цифровой снимок земной поверхности представляет собой матрицу В, состоящую из отдельных изображений – пикселов. Каждый пиксел характеризуется своим местоположением: номером строки  и столбца , на пересечении которых он находится, а также яркостью -  (; ).

Для распознавания объектов по их изображениям применяются различные методы компьютерной классификации [1], в том числе и с использованием сингулярного разложения матриц [2].

Выделим в матрице B подматрицу  ( с изображением какого - либо площадного объекта местности. Тогда ее сингулярное разложение имеет вид [3, 4]

, (1)

где U, - ортогональные матрицы размера (k x k); T - верхний индекс, обозначающий операцию транспонирования матриц;

∑ =  – диагональная  матрица  размера (k x k);

- сингулярные числа (.

В [2] для распознавания объектов местности предлагается использовать все матрицы разложения (1), формируя из них наборы троек, состоящих из сингулярных чисел и соответствующих ему левого и правого сингулярных векторов матриц U и  .

Вместе с тем, из линейной алгебры известно [3, 4], что в отличие от матриц U и , обладающих свойствами лишь частичной однозначности, сингулярные числа  определяются однозначно. Количество чисел соответствует рангу матрицы, а ее число обусловленности  (где  - максимальное и минимальное сингулярные числа). Поэтому на наш взгляд, наиболее перспективным является метод, основывающийся на использовании только сингулярных чисел.

Возможность классификации площадных объектов местности с использованием чисел  показана в [5]. Сущность предлагаемого метода заключается в вычислении разложения (1), определении параметров прямой, аппроксимирующей сингулярные числа и классификации площадных объектов местности из сравнения найденных параметров с известными тестовыми значениями.

Рассмотрим фрагмент цифрового панхроматического снимка Landsat-7 с изображением соснового леса природного парка ″Самаровский чугас″ [5]. Схема расположения тест-объекта размером 32x32 пиксела показана на рис. 1.

Рис.1. Изображение тест - объекта на фрагменте цифрового снимка

Условные обозначения: 1 – населенный пункт ХАНТЫ-МАНСИЙСК; 2 - граница природного заповедника «Самаровский чугас»; 3 – тест - объект

Выберем на изображении тест-объекта наиболее однородный участок размером 16x16 пикселов. Сингулярное разложение матрицы яркостей указанного участка выполним с помощью программы svd [6],  которая, в отличие от теории [3, 4], не упорядочивает значений   по величине (табл. 1).

Таблица 1. Значения сингулярных чисел матрицы яркостей

| Номер | Значение | Номер | Значение | Номер | Значение | Номер | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 648,709 | 5 | 25,023 | 9 | 15,188 | 13 | 6,177 |
| 2 | 38,892 | 6 | 21,606 | 10 | 13,719 | 14 | 1,371 |
| 3 | 34,684 | 7 | 20,274 | 11 | 12,425 | 15 | 3,439 |
| 4 | 32,177 | 8 | 18,224 | 12 | 10,192 | 16 | 2,831 |

Остановимся более подробно на особенностях матрицы , элементами которой являются целые положительные числа . Экспериментальные исследования показали, что такие элементарные преобразования, как перестановка строк (столбцов) матрицы, а также ее транспонирование не изменяют значений , а значит, и числа обусловленности . Таким образом, сингулярные числа, приведенные в табл.1, характеризуют не только саму матрицу , но и матрицы, ей эквивалентные. Откуда следует, что матрицу  можно выбирать на изображении лесного массива произвольным образом.

Исключив из дальнейшей обработки, расставим сингулярные числа в порядке их убывания и определим из решения дискретной задачи наименьших квадратов уравнение прямой  [4], аппроксимирующей множество точек (), взятых из табл. 1. Выполнив необходимые преобразования, найдем значения параметров: , . Параметр , где  – угол наклона прямой к оси абсцисс. Очевидно, что  = - 680 57′. Учтя вычисленные значения параметров, составим уравнение прямой:  и нанесем его на график (рис. 2).

Рис. 2. Сингулярные числа и прямая, аппроксимирующая их значения

Найденное значение параметра  должно удовлетворять условию  (где  - среднее значение яркостей матрицы ). Выполнение указанного условия обеспечивается за счет исключения некоторых крайних сингулярных чисел из решения задачи (в нашем случае: ,  = 40,45). Из анализа данных табл. 2 и сравнения их со средним значением яркостей видно, что , поэтому в приведенном выше условии вместо  может использоваться величина .

Для проверки указанного соотношения были выбраны более 50 произвольно расположенных внутри тест-объекта матриц яркостей размером 16х16 пикселов. Результаты экспериментальных вычислений показаны на рис. 3.

Рис. 3. Соотношение между величинами  и

Условные обозначения: 1 – среднее значение яркости , 2 – отношение

Анализ данных, приведенных на рис. 3 показывает, что во всех случаях выполняется неравенство  > . При этом отношение  и среднее значение яркости  близки друг к другу по своим значениям (максимальное отклонение  от  не превышает 0,12).

Элементы матрицы  могут рассматриваться как случайные величины. Установим закон их распределения. Для этого сгруппируем яркости  в интервалы () шириной 4 DN (Digital Number) и подсчитаем частоты  и статистические вероятности (относительные частоты)  их попадания в выбранные интервалы. Результаты распределения яркостей  показаны в табл. 2.

Таблица 2. Статистический ряд распределения яркостей

| Номер интервала | Границы интервала | Частота | Вероятность | Номер интервала | Границы интервала | Частота | Вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24 | 27 | 1 | 0,004 | 7 | 42 | 45 | 36 | 0,141 |
| 2 | 27 | 30 | 7 | 0,027 | 8 | 45 | 48 | 26 | 0,102 |
| 3 | 30 | 33 | 21 | 0,082 | 9 | 48 | 51 | 19 | 0,074 |
| 4 | 33 | 36 | 39 | 0,152 | 10 | 51 | 54 | 3 | 0,012 |
| 5 | 36 | 39 | 42 | 0,164 | 11 | 54 | 57 | 2 | 0,008 |
| 6 | 39 | 42 | 60 | 0,234 | Сумма | - | 256 | 1,000 |

Статистические характеристики яркостей , выборочное среднее и выборочное среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение)  найдем по формулам [7, 8]

(2)

(3)

где  – среднее арифметическое концов интервалов (); t – число интервалов в статистическом ряде. С учетом данных табл. 2, по формулам (2), (3) найдем  39,939,  5,703.

Предположим, что яркости  распределены нормально. Указанное утверждение примем как гипотезу H0. Для проверки гипотезы H0 вычислим теоретические частоты  (где  – объем выборки;  – вероятность попадания яркостей  в интервал ()) и наблюдаемое значение критерия  Пирсона [8]

. (4)

Вероятности  найдем по формуле

, (5)

где Ф – обозначение функций Лапласа.

Результаты обработки статистического ряда яркостей  приведены в табл. 3.

Таблица 3. Результаты обработки статистического ряда яркостей

| Номер интервала | Границы интервала | Частота | Вероятность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 30 | 8 | 0,0407 | 10,42 | 0,5620 |
| 2 | 30 | 33 | 21 | 0,0711 | 18,20 | 0,4308 |
| 3 | 33 | 36 | 39 | 0,1330 | 34,05 | 0,7196 |
| 4 | 36 | 39 | 42 | 0,1897 | 48,56 | 0,8862 |
| 5 | 39 | 42 | 60 | 0,2065 | 52,86 | 0,9644 |
| 6 | 42 | 45 | 36 | 0,1715 | 43,90 | 1,4216 |
| 7 | 45 | 48 | 26 | 0,1087 | 27,83 | 0,1203 |
| 8 | 48 | 51 | 19 | 0,0526 | 13,47 | 2,2703 |
| 9 | 51 | 255 | 5 | 0,0262 | 6,71 | 0,4358 |
| Сумма | - | 256 | 1,0000 | 256 | 7,8110 |

Примечание. При заполнении табл. 3 объединены интервалы 1, 2 и 11, 12 (см. табл.2), содержащие малочисленные частоты.

Из табл. 3 следует, что  = 7,81. По таблице критических точек распределения  [7], уровню значимости α = 0,05 и числу степеней свободы k = v – 3 = 6 (где v – число интервалов, оставшихся после объединения малочисленных), найдем (0,05; 6) = 12,59. Так как  , делаем вывод о том, что результаты вычислений согласуются с гипотезой H0 о нормальном распределении яркостей .

Полученные результаты позволяют выбирать матрицу  на изображении лесного массива произвольным образом, а также смоделировать матрицу яркостей, подчиненную нормальному закону распределения с параметрами  и проанализировать на ней искажение яркостей объектов вследствие влияния освещенности и рельефа местности.

Литература

1. Шовенгердт Р. А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений; Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2010. С. 428 – 474.

2. Гальяно Ф. Р. Алгоритм классификации участков поверхности Земли на основе сингулярного разложения матриц // Информационные технологии / 2010. № 12. С.35 – 37.

3. Деммель Дж. Вычислительная линейная алгебра. Теория и приложения. Пер. с англ. – М.: Мир, 2001. – 430 с.

4. Уоткинс Д. С. Основы матричных вычислений / Д. Уоткинс; Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. С. 282 – 302.

5. Симинеев А. А., Позднякова Н. А., Тарасова Е. И.Оценка возможности применения сингулярных чисел для классификации цифровых изображений площадных объектов земной поверхности // Вестн. С.- Петерб. ун-та. Сер. 7. (в печати)

6. Форсайт Дж. Машинные методы математических вычислений / Дж. Форсайт, М. Малькольм, К. Моулер. – М.: Мир, 1980. С. 248 – 256.

7. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов.-5-е изд. стер.- М.: Высш. шк., 1998.( 576 c.

8. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебн. пособие для вузов. Изд. 6-е стер.( М.: Высш. шк., 1998.( 479 c.