МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ ОСНОВНОЙ МАССЫ КИМБЕРЛИТОВ МЕТОДОМ РСМА

Суворова Л.Ф., Яковлев Д.А., Костровицкий С.И.

Институт геохимии им. А.П.Виноградова СО РАН, г. Иркутск,

e-mail: lsuvor@igc.irk.ru

ВВЕДЕНИЕ

Электронно-зондовый рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) является основным методом исследования макрокомпонентного состава минералов кимберлитов, являющихся основным источником алмазов. Первичным объектом анализа являются акцессорные минералы, так называемые минералы-индикаторы алмазов: гранаты, пироксены, ильмениты и шпинели. Определение состава минералов основной массы кимберлитов также важно для оценки потенциальной алмазоносности кимберлитовых пород.

АППАРАТУРА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработана методика исследования основной массы кимберлитов на микроанализаторе JXA-8200 (Jeol, Japan), снабженном растровым электронным микроскопом, ЕД системой с  SiLi детектором с разрешением 133 еВ на MnКа - линии и пятью волновыми спектрометрами. Условия возбуждения и регистрации аналитических сигналов следующие: ускоряющее напряжение 20 кВ, ток пучка электронов 2-20 нА, диаметр пучка электронов 1-10 мкм в зависимости от анализируемого объекта. Материалом для исследования служили аншлифы пород из кимберлитовых трубок Якутской провинции.

Изучение породы во вторичных и обратно рассеянных электронах и полуколичественный анализ состава минералов на ЕД спектрометре позволили установить, что размер зерен минералов основной массы кимберлитов варьирует от нескольких микрон до десятых долей миллиметра, кимберлиты состоят из следующих минералов: оливин, монтичеллит, флогопит, серпентин, хлорит, ильменит, перовскит, апатит, шпинели, карбонаты, сульфиды. Специфическая черта минералов основной массы – их гетерогенность и зональность состава. Перовскиты, флогопиты, апатиты и карбонаты, как правило, обогащены редкими элементами. Количественное соотношение минералов в породе устанавливалось с помощью программы картирования (МАР-анализ). На рис. 1 представлены результаты МАР-анализа кимберлита трубки Айхал. Количественное соотношение минералов в породе определяется по шкале яркости на изображении в обратно-рассеянных электронах.

Рис.1. МАР-анализ кимберлита трубки Айхал. Изображение в обратно-рассеянных электронах. Соотношение минералов в породе определяется по цвету на шкале (Area,%)

Xимический состав минералов определялся на волновых спектрометрах. Определялись концентрации оксидов следующих элементов: F, Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Zn, Nb, Sr, Ba, La, Ce, Nd. В качестве аналитических сигналов выбирались Кα- или Lα- линии определяемых элементов. Фоновый сигнал регистрировался с обеих сторон от аналитической линии. Коррекция аналитического сигнала на матричные эффекты осуществлялась по фирменной программе (ZAF-метод). Природные минералы, аттестованные как лабораторные образцы сравнения, предварительно проверенные на однородность, использовались как для калибровки методики, так и для определения ее метрологических характеристик (табл.1).

Таблица 1.

Метрологические характеристики методики

| Аналит | Химический состав, масс % |
| --- | --- |
|  | Гранат С-153 | Оливин Ч-1 | Хромит 49/68 |
|  | Сат. | JXA-8200 | Сат. | JXA-8200 | Сат. | JXA-8200 |
| SiO2 | 41.5 | 41.54±0.21 | 41 | 41.17±0.2 | 0.04 | 0.04±0.02 |
| TiO2 | 0.04 | 0.06±0.02 |  | <0.05 | 0.15 | 0.14±0.02 |
| Al2O3 | 18.09 | 18.27±0.17 |  | <0.03 | 7.5 | 7.34±0.12 |
| Cr2O3 | 7.41 | 7.32±0.06 |  | <0.04 | 62.7 | 62.82±0.21 |
| FeO | 7.61 | 7.61±0.06 | 9.49 | 9.53±0.17 | 18.32 | 18.36±0.13 |
| MnO | 0.32 | 0.31±0.03 | 0.17 | 0.15±0.016 | 0.19 | 0.19±0.04 |
| MgO | 21.09 | 21.38±0.13 | 49.2 | 49.08±0.3 | 11.2 | 10.56±0.22 |
| CaO | 3.4 | 3.64±0.07 | 0.07 | 0.05±0.02 |  | <0.04 |
| Na2O |  | <0.03 |  | <0.03 |  | <0.03 |
| NiO |  | <0.04 | 0.39 | 0.37±0.03 |  | <0.04 |

Проверка точности определений при анализе минералов, содержащих редкие элементы, таких, как перовскит, апатит и карбонаты затруднена из-за отсутствия образцов сравнения адекватного состава. Качество анализа этих материалов оценивалось по сумме концентраций всех компонентов в минерале и точности его стехиометрической формулы.

ВЫВОДЫ

Разработана методика исследования минералов основной массы кимберлитов. Методика позволяет изучать распределение в породе минералов основной массы, их количественные соотношения, а также изменения химического состава минералов в зависимости от текстурно-структурных и петрохимических особенностей кимберлитов.

Изучение кимберлитов большинства алмазоносных трубок Якутской провинции показало, что для минералов основной массы алмазоносных кимберлитов характерны следующие типоморфные особенности: широкие вариации состава, зональность, локальная неоднородность, проявления процессов резорбции и замещения. Состав минералов, их химизм связан с петрохимическим типом кимберлитов и зависит от структурно-текстурных особенностей породы, а также от степени проявления вторичных процессов. Степень резорбции оксидных минералов основной массы и значения фугитивности кислорода коррелируют с алмазоносностью кимберлитов. Типоморфизм минералов основной массы позволяет оценить специфику физико-химических условий становления кимберлитов и может использоваться при разработке критериев оценки алмазоносности кимберлитов.

# Text boxes

Серпентин, 45%

Флогопит, 14%

Апатит, 0.5%

Кальцит, 38%

Рудные, 2.5%