Расчет ударно-волнового течения при натекании сверхзвукового потока водородо-кислородной смеси на клин

А.И. Рыбников

ИГиЛ СО РАН, пр. акад. Лаврентьева 15, Новосибирск. alexey_rybnikov@ngs.ru

# Введение. Исследования, направленные на создание научных основ для детонационных двигателей, в которых горючее непрерывно сжигается в бегущей детонационной волне (схема Б.В. Войцеховского [1]) описаны в обзоре [2]. Вопрос о расширении принципа непрерывной спиновой детонации (НСД) на ПВРД численно исследован, в приближении изэнтропического сжатия сверхзвуковой потока, в работах [3,4]. Цель данной работы ( обобщить постановку задачи [4] на случай ударно-волнового сжатия натекающего сверхзвукового потока в диффузоре, численно исследовать влияние степени торможения потока в косой ударной волне, сравнить расчетные газодинамические параметры с точным аналитическим решением на клине.

Математическая модель. Сверхзвуковой поток (число Маха М0 > 1, давление p0, температура T0), проходя через сверхзвуковой диффузор длиной L0 (на входе вертикальный размер (0, на выходе () и частично затормаживаясь до параметров потока p1, T1, М1 ( 1, поступает в кольцевой цилиндрический канал длиной L1, шириной (, а затем в кольцевую камеру сгорания диаметром dc (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема диффузора и кольцевой камеры сгорания.

Предполагая, что расстояние между стенками кольцевого канала мало по сравнению с его радиусом ((0 << dc; ( < ( << dc) и параметры потока в радиальном направлении практически не изменяются, задача о трехмерном течении в диффузоре упрощается [3] до двумерной задачи натекания сверхзвукового потока газа на клин с постоянным углом наклона θ к оси абсцисс x. Система двумерных нестационарных уравнений газовой динамики, описывающих ударно-волновое течение при натекании сверхзвукового потока на клин, решалась численно конечно-разностным методом Годунова(Колгана на равномерной сетке 50x300 ячеек.

Результаты расчетов. Численное моделирование выполнено для стехиометрической водородо-кислородной газовой смеси (2Н2 + О2) при значениях констант: Т0 = 300 К, p0 = 1.013(105 Па, (0 = 12 кг/кмоль, (0 = p0((0/(RT0), (0 = 1.4. Расчеты проведены при следующих значениях геометрических параметров: (0/( = 2, L0 = 7.5 см, tgθ = 0.2 и М0 = 2.5 – 4.

Задача о натекании однородного сверхзвукового потока на плоский клин имеет аналитическое решение [5]. Для проверки правильности работы алгоритма, достоверности и точности получаемых результатов проводилось сравнение с точным решением. Результаты расчетов значений параметров за косой УВ на клине для ряда чисел Маха M0 представлены в табл. Здесь M10 – число Маха, p10 – давление и ρ10 – плотность за косой УВ, χ – угол между скоростью потока до скачка и линией скачка. Там же (в скобках) указаны точные данные [5].

| M0 | M10 | p10/p0 | ρ10/ρ0 | ( (рад) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 1.99 (2.0312) | 2.01 (2.0098) | 1.61 (1.6303) | 0.588 (0.578) |
| 3 | 2.39 (2.4402) | 2.24 (2.2386) | 1.75 (1.7517) | 0.507 (0.499) |
| 3.5 | 2.77 (2.8267) | 2.49 (2.4988) | 1.88 (1.8818) | 0.453 (0.4465) |
| 4.0 | 3.13 (3.1930) | 2.78(5) (2.7875) | 2.01(5) (2.0170) | 0.418 (0.4091) |

Из таблицы следует, что в численном решении наибольшая погрешность наблюдается в числах Маха за косой УВ M10 (( 2%).

На рис. 2 представлена двумерная теневая картина распределения давления в плоском диффузоре при M0 = 2.5 после установления параметров потока на выходе из него. Можно видеть классическую картину взаимодействия УВ со стенками диффузора. Косая УВ (белая линия) на расстоянии 0.5 см от входа в диффузор отражается от верхней стенки. Сверхзвуковой поток, проходя через серию ударно - волновых скачков, сжимается и частично затормаживается до M1 ( 1.577 на выходе.

Рис.2. Распределение давления в плоском диффузоре (M0 = 2.5).

Таким образом, численно решена задача о натекании сверхзвукового потока на клин. Определена степень ударно-волнового торможения потока и распределение газодинамических параметров на выходе из диффузора, которые будут использованы как входные данные для решения задачи о непрерывной спиновой детонации в кольцевой камере сгорания, примыкающей к диффузору.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-01-00178.

литература

- Войцеховский Б.В. Стационарная детонация. ДАН СССР, 1959, т.129, № 6, с. 1254-1256.

- Bykovskii F.A., Zhdan S.A., and Vedernikov E. F. Continuous Spin Detonations. // Journal of Propulsion and Power. 2006, V. 22, No. 6, P. 1204 – 1216.

- Ждан С.А. Математическое моделирование непрерывной спиновой детонации в сверхзвуковом потоке кольцевой камеры // Физика горения и взрыва. 2008, Т. 44, № 6, С. 83-91.

- Zhdan S.A., Rybnikov A.I. Numerical study of continuous spin detonation with a supersonic flow velocity. 22 ICDERS Minsk, Belarus, 2009. CD ROM, No. 21. 4 p.

- Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики. М.: Наука, 1981. 368 с.