ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ПРИ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ

Банникова И. А.*, Наймарк О. Б., Уваров С. В.

ИМСС УрО РАН, Россия, г. Пермь, ул. Академика Королева 1, 614013

malgacheva@icmm.ru*

Экспериментально исследуются свойства жидкостей, подвергнутых высокоскоростному деформированию в условиях ударно-волнового нагружения, с целью изучения аномалий зависимости вязкости от скорости деформации, которая связывается в [1] с механизмами структурной релаксации, типичными для деформируемых твердых тел[2, 3].

Высокоскоростное деформирование реализовывалось по методике электрического взрыва проволоки в жидкости [4]. Обоснованием метода можно считать способность электрически взрываемых проводников резко изменять свои свойства и эффективно преобразовывать первичную электрическую или магнитную энергию накопителей в энергию ударных волн. Экспериментальная установка ЭВ состоит из цилиндрической кюветы (взрывная камера), системы конденсаторов, управляющей системы запуска разряда конденсаторов на проволоку и комплекса измерения напряжения и силы тока с проволоки.Кювета диаметром 24 см и высотой камеры 8.5 см, изготавливалась из оргстекла, боковая стенка и дно кюветыпокрыто демпфирующим материалом. Проволокаиз меди (диаметр 0.1 мм, длина 10 мм) припаивалась к стержням-держателям, и размещалась вертикально в центре цилиндрической взрывной камеры. На некотором расстоянии Xn от места инициирования взрыва устанавливалось зеркало (тонкая фольга), на которую через оптоволокно фокусировался лазерный луч доплеровского измерителя скорости системы VISAR (между выходом оптоволокна и фольгой был воздух, поэтому можно считать, что VISARизмерял скорость свободной поверхности). При разряде батареи конденсаторов в проволоке выделялась энергия до 13.4 Дж, а начальное давление в канале разряда достигало ~ 57 ГПа. Взрыв проволоки приводил к возникновению волны сжатия в окружающей жидкости, профиль которой в точке Xn регистрировался с использованиемсистемы VISAR как показано на рисунке. 1.

| Рисунок 1. Схема эксперимента | Рисунок 2. Профиль скорости свободной поверхности точке Х1=2 см |
| --- | --- |

Тестовые эксперименты показали, что измеренный профиль скорости поверхности фольги вначале имел быстрый выход на максимальное значение скорости. Последующие колебания скорости, возможно, связаны с циркуляцией волн в слое жидкости с выраженной неоднородной кавитацией.Например, на рисунке 2, апредставлен один из полученных профилей массовой скорости свободной поверхности, обработанной в программе, написанной в пакете Matlab.C использованием соотношений, полученных в [5],проведена оценка величины откольной прочности воды Ps=0.5ρoсо∆v ≈ 58 МПа, где ∆v – это разность между максимумом скоростиvmaxповерхности и минимумом скоростиvmin(рис. 2, б), который достигался перед откольным импульсом.Скорость деформирования на фронте разгрузки определялась по формуле: - 1.9.105 c-1, что коррелирует с данными [5] для близких амплитуд давлений. Оценка скорости деформации на волновом фронте дает 3.6.105c-1. Для сравнения, значение вязкости исследуемой жидкости, полученное для максимального давления Pmax = 217.5 МПа, для данной скорости деформации, имеет порядок 104 пуаз, что близко к значениям асимптотики вязкости, полученной в [1].

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-01-00712_а, 11-01-96010-р_урал_а) и программы Президиума РАН (проект № 12-П-1-1021).

ЛИТЕРАТУРА

- А. Д. Сахаров, Р. М. Зайдель., В. Н. Минеев, А. Г. Олейник. Экспериментальное исследование устойчивости ударных волн и механических свойств вещества при высоких давлениях и температурах// Докл. АН СССР - 1964 -Т.159, № 5, с.1019-1022.

- О. Б. Наймарк. Неустойчивости в конденсированных средах, обусловленные дефектами // Письма в ЖЭТФ.- 1998.-T. 67, № 9, с. 751-757

- O. B. Naimark. Defect Induced Transitions as Mechanisms of Plasticity and Failure in Multifield Continua // In: Advances in Multifield Theories of Continua with Substructure, Ed. G. Capriz and P. Mariano, Birkhäuser, Boston.-2004.-P. 75-114.

- И. А. Банникова, О. Б. Наймарк, С. В. Уваров. Разработка методики по исследованию релаксационных свойств жидкостей с использованием электровзрывной установки//Сборник трудов международной конференции «XV Харитоновские тематические научные чтения»//2013 г. (в печати)

- А. А. Богач, А. В. Уткин. Прочность воды при импульсном растяжении// Прикладная механика и техническая физика. 2000. Т.41, №4, с.198-205

# Text boxes

Сu

VISAR

УВ

УВ

Зеркало

X1

X

0

Z

X

Y

∆v

б)

а)