Численный анализ реализуемости условий нейтральной устойчивости ударных волн на примере задачи об обтекании клина газом Ван-дер-Ваальса

Блохин А.М.*˒**, Бычков А.С.*

*630090 Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 4, Институт математики

им. С.Л. Соболева СО РАН

*˒**630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 2, Новосибирский государственный университет

blokhin@math.nsc.ru

bych.andrey@gmail.com

В статьях [1-4] была развита линейная теория устойчивости ударных волн на физическом уровне строгости. В них были сформулированы цепочки неравенств, при выполнении которых ударная волна либо абсолютно (равномерно) устойчива, либо нейтрально устойчива, либо просто неустойчива.

В монографиях [5-7] одного из авторов данного доклада линейная теория устойчивости ударных волн изучалась с точки зрения дифференциальных уравнений. С этой целью, например, в них подробно изучалась линейная смешанная задача об устойчивости стационарных решений уравнений газовой динамики, соответствующих обтеканию клина сверхзвуковым потоком газа. Если для линеаризованных граничных условий на присоединенной к клину ударной волне выполняется так называемое равномерное условие Лопатинского (что соответствует абсолютной (равномерной) устойчивости этой ударной волны), то соответствующая линейная смешанная задача корректна.

Большой интерес как у физиков, так и у математиков всегда вызывали так называемые нейтрально устойчивые ударные волны. Это связано с тем, что до сих пор определенно ничего нельзя сказать о реальном существовании нейтрально устойчивых ударных волн (см. по этому поводу, например, [5,6,8,9]). С точки зрения теории дифференциальных уравнений показано, что для линеаризованных граничных условий, которые соответствуют нейтрально устойчивым ударным волнам, выполняется просто условие Лопатинского (см. [5,6]), а соответствующая линейная смешанная задача, также, корректна.

В работах [10,11] был проведен анализ реализуемости условий нейтральной устойчивости ударных волн в задаче об обтекании клина газом Ван-дер-Ваальса.

В этом докладе численно анализируется возможность реализуемости условий нейтральной устойчивости ударных волн в задаче об обтекании клина газом Ван-дер-Ваальса. Затем с помощью вычислительных экспериментов исследуется линейная смешанная задача об устойчивости стационарных решений уравнений газовой динамики, соответствующих обтеканию плоского клина сверхзвуковым потоком газа Ван-дер-Ваальса (в том случае, когда присоединенная к клину ударная волна является нейтрально устойчивой).

Список литературы:

1. Дьяков С.П. Об устойчивости ударных волн. - ЖЭТФ, 1954, Т. 27, №3, с. 288-296.

2.Конторович В.М. К вопросу об устойчивости ударных волн. -ЖЭТФ, 1957, Т. 33, №6, с. 1525-1526.

3. Иорданский С.В. Об устойчивости плоской стационарной ударной волны. -ПММ, 1957, Т. 21, вып. 4, с. 465-472.

4. Зайдель Р.М. Развитие возмущений в плоских ударных волнах. -ПМТФ, 1967, №4, с. 30-39.

5.Блохин А.М. Интегралы энергии в задаче об устойчивости ударной волны. -Новосибирск: изд. Ин-та математики СО АН СССР, 1982, 176 с.

6.Блохин А.М. Интегралы энергии и их приложения к задачам газовой динамики. -Новосибирск, ''Наука'', 1986, 240 с.

7.Блохин А.М., Ткачёв Д.Л. Обоснование гипотезы Куранта-Фридриха в задаче об обтекании клина. -Новосибирск: Тамара Рожковская, 2011, 140 с.

8.Егорушкин С.А. Нелинейная устойчивость спонтанно излучающей ударной волны // Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа, 1984, №3, с. 110-118.

9.Конюхов А.В., Лихачев А.Р., Фортов В.Е., Опарин А.М., Анисимов С.Н. Нейтрально устойчивые ударные волны в термодинамически неидеальных средах: Теория и вычислительный эксперимент. Труды международной конференции "9 Забабахинские научные чтения", 2007, с. 1-14.

10.Блохин А.М., Бычков А.С., Мякишев В.О. О выполнении условия Лопатинского в задаче об обтекании клина нормальным газом и газом Ван-дер-Ваальса. -Новосибирск, 2012, 58 с. (Препринт/Институт математики СО РАН; №280).

11.Блохин А.М., Бычков А.С., Мякишев В.О. Численный анализ реализуемости условий нейтральной устойчивости ударных волн в задаче об обтекании клина газом Ван-дер-Ваальса // Сибирский журнал индустриальной математики, 2012, Т. XV, №4(52), с. 51-63.