О возможности определения размеров зоны реакции

детонационной волны косвенными методами

Лавров В.В.

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка

lavr@ficp.ac.ru

Исторически косвенные методы оценки размеров зоны реакции детонационной волны появились раньше, чем прямые экспериментальные методы определения этого важного параметра. Но, несмотря на разработку и успешное использование целого ряда прямых экспериментальных методов, эти способы до сих пор находят свое применение, особенно при исследовании детонации ВВ на основе нитрата аммония [1-6].

Наиболее известны два подхода к оценке ширины зоны с использованием косвенных экспериментальных данных: первый подход основан на использовании соотношения Харитона, второй - на использовании уравнения Эйринга.

Соотношением Харитона постулируется, что при критическом диаметре детонации (dк) время реакции должно быть равно времени разброса вещества из зоны реакции в радиальном направлении. Оно, может быть записано как через время реакции, так и через ширину зоны реакции (ɑк), например, как

dк=βɑк                     (1),

где β=2с/D-û, с - скорость звука в продуктах детонации, D - скорость детонации, û - средняя величина массовой скорости в зоне реакции. Соотношение Харитона, как правило, не применяется для прямых оценок, но до сих пор используется в различных  расчетных схемах по определению критического диаметра детонации, например [7].

В основе второго подхода лежит использование теоретически и эмпирически полученных уравнений, для зависимости скорости детонации от диаметра заряда (D(d)). Известны несколько таких уравнений, в которые в качестве одного из параметров входит ширина зоны реакции. Наибольшую известность среди них получило уравнение Эйринга

D/Dи=1 - ɑ / d           (2),

где Dи - идеальная скорость детонации. Оказалось, что уравнение такого вида наиболее хорошо описывает экспериментальные данные, особенно в области больших диаметров заряда. Этот факт на протяжении многих лет, позволяет говорить о существовании корреляции между константой с размерностью длины (A) в эмпирических зависимостях D(d), описывающихся уравнением (2), и шириной зоны химической реакции ɑ.

Несложный анализ уравнения (2) показывает, что, если экспериментально определить критические параметры детонации ВВ, а именно критический диаметр и скорость детонации при этом диаметре (Dк), то из уравнения (2) следует, что - ак=(1- Dк / Dи) dк, соответственно для критического диаметра можно записать

dк = γ ак                               (3),

где - γ=1/(1-Dк/Dи). Нетрудно заметить, что уравнение (3) имеет вид тождественный уравнению (1), более того, при определенных значениях параметров оценка ширины зоны реакции через dк по уравнениям (1) и (2) может давать близкие значения.

Проведенный анализ показал, что соотношение Харитона выводится из уравнения Эйринга, вид которого совпадает с видом эмпирического уравнения для зависимости D(d), и это свидетельствует в пользу того, что с использованием косвенных методов адекватная оценка размеров зоны реакции детонационной волны может быть получена. Однако первые же прямые измерения размеров зоны реакции детонационной волны [8] показали, что "количественное соотношение (1) не описывает экспериментальные данные". Для всех исследованных в этой работе ВВ расчет по соотношению Харитона дает заниженные значения критического диаметра. Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что для выполнения этого соотношения скорость звука в продуктах должна иметь

Таблица 1. Экспериментальные данные для бризантных ВВ [8].

| ВВ (размер частиц, мм) | ТНТ (0.5) | ТНТ (0.5/0.1) | НБ (0.26) | НБ (0.26) | НБ (0.26) | Гексоген (1.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dк, мм | 29 | 22.5 | 28 | 33 | 50 | 18 |
| Время реакции, мкс | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.41 | 1.7 | 0.9 |

не реально высокие значения. Особенно показательны экспериментальные данные, полученные для промышленных ВВ [9], обладающих очень низкой детонационной способностью (табл.2). Критический диаметр детонации для этих смесей на основе аммиачной селитры оказался, как минимум, в 46 раз больше ширины зоны реакции.

Таблица 2. Экспериментальные данные для промшленных ВВ [9].

| ВВ | Зерногранулит 80/20 | Гранулит АС-8 |
| --- | --- | --- |
| dк, мм | 100 | 90 |
| Время реакции, мкс | 1.7 | 1.8 |
| а, мм | 1.83 | 1.94 |

Что касается оценки ширины зоны реакции по уравнению Эйринга, то первым отмеченным несоответствием этого уравнения экспериментальным данным была, обнаруженная экспериментально зависимость размеров зоны реакции от диаметра заряда [10]. Точных количественных совпадений также не наблюдалось, но пропорциональность коэффициента A ширине зоны реакции в детонационной волне обсуждалась во многих работах. Однако следует иметь в виду, что большинство исследованных ВВ обладали относительно высокой детонационной способностью, считать, что коэффициент пропорциональности будет единым для разных ВВ, оснований нет. Так, например, для ВВ на основе аммиачной селитры Гранулит АС-8 [9] значение коэффициента А будет уже не в два, как в работах [2-6], а более чем в 20 раз превышать ширину зоны реакции.

Необходимо также отметить, что в отдельных работах [11, 12] корреляция отмечалась не между значениями коэффициента А и шириной зоны реакции, а между значениями А и критическим диаметром. Это не удивительно, так как А по уравнению вида (2) через критическую и идеальную скорость детонации выражается, как А=(1-Dк/Dи)dк, и при небольших колебаниях отношения Dк/Dи, корреляция между коэффициентом А и критическим диаметром будет намного ближе, чем между А и шириной зоны реакции. Пример с промышленными ВВ может служить подтверждением этого вывода.

Выводы: К настоящему времени не получено каких-либо новых данных в обоснование возможности точного расчета размеров зоны реакции детонационной волны, как по соотношению Харитона, так и по уравнению Эйринга.

Литература

- Hirosaki Y., Murata K. a.o.// Detonation characteristics of emulsion explosive as function of void size and volume. In: Proc. 12th Int. Detonation Symposium, 2002, P. 263-271.

- Аншиц А.Г., Аншиц Н.Н. и др// Скорость детонации эмульсионных взрывчатых веществ с ценосферами. ФГВ, 2005,  №5, С. 119-127.

- Сильверстов В.В., Караханов С.М. и др.// Влияние плотности эмульсионного ВВ на ширину зоны реакции. Взрывное дело. Вып. №96/53. М.: ЗАО "МВК по ВД". 2006. С. 189-199.

- V.V. Sil’vestrov// About dependence of detonation velocity on dencity for emulsion explosives. The 13-th Symp. (Int.) on Det. Norfolk, 2006, P. 204-214.

- Сильверстов В.В., Пластилин А.В., Караханов С.М.,Зыков В.В.// Критические диаметр и толщина эмульсионного взрывчатого вещества. ФГВ, 2008. №3. С. 121-127.

- Пластилин А.В., Бордзиловский и др.// Критический диаметр детонации низкоскоростного эмульсионного взрывчатого вещества в оболочке. ФГВ. 2010. №6. С. 107-110.

- Б.А. Хасаинов, А.В. Аттеков, А.А. Борисов.// Ударно-волновое инициирование пористых энергетических материалов и вязкопластическая модель горячих точек.// Химическая физика. 1996. Т.15. №7. С.53-125.

- Веретенников В.А., Дремин А.Н., Шведов К.К.// Детонация пористых ВВ. ФГВ, 1969 №3. С. 338-346.

- А.Н. Дремин, К.К. Шведов и др. Исследование детонации промышленных ВВ// Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. 1972. №4. С.41-44.

- Дремин А.Н., Савров С.Д., Трофимов В.С., Шведов К.К. Детонационные волны в конденсированных средах. М.: Наука. 1970.

- Cooper P.W.// “A New Look at the Run Distance Correlation and its Relationship to Other Non-Steady-State Phenomena”, Proceedings of the Tenth Symp. on Detonation, 1993. Р. 690-695.

- Сильвестров В. В., Пластинин А. В.// Исследование низкоскоростных эмульсионных взрывчатых веществ. ФГВ. 2009. Т. 45, №5. С. 124-133.