ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРО-, МЕЗО- И МАКРОСТРУКТУРЫ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ВВ.

Бадретдинова1 Л.Х.,Тен2 К.А., Прууэл2 Э.Р., Лукьянчиков2 Л.А., Толочко3 Б.П., Шарафутдинов3М.Р., Шмаков4 А.Н., Музыря5 А.К., Костицын5 О.В., Смирнов5 Е.Б. Купер6 К.Э.

1ФГБОУ ВПО Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия

2ФГБУН Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, Россия

3 ФГБУН Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия

4 ФГБУН Институт катализа им.Г.К.Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия

5ФГУП Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно- исследовательский институт технической физики им. академ. Е.И. Забабахина, Снежинск, Россия

6 ФГБУН Институт ядерной физики им. Г.И. БудкераСО РАН, Новосибирск, Россия

Согласно современным представлениям, превращение гетерогенного взрывчатого вещества (ВВ) в продукты взрыва, начинается по гомогенному механизму во фронте инициирующей ударной волны и продолжается за фронтом по локально-тепловому механизму. При этом закономерности разложения ВВ во фронте волны определяются  его молекулярной структурой, с характерными размерами на уровне ангстрем. С уменьшением интенсивности внешнего воздействия доля ВВ разложившегося во фронте уменьшается, однако роль локально-теплового механизма в процессе инициирования возрастает. При этом под действием ударной волны на неоднородностях микро-, мезо- и макроструктуры, внутри ВВ, за счет диссипации энергии создаются локальные повышения температур – горячие точки. Повышенные температуры способствуют возникновению химической реакции в областях разогревов и последующему распространению ее на окружающее вещество. В качестве возможных причин локализации тепла, в литературе обсуждаются различные механизмы. Однако многогранность явления возбуждения взрывчатого превращения не позволяет отдать предпочтение какому-то одному из них, тем более, что при изменении условий нагружения, возможно, происходит смена механизмов, определяющих процесс инициирования своим совместным действием.

На практике, не рассматривая подробно сами механизмы, делается предположение о взаимосвязи  размера неоднородности, в частности воздушной поры и величины энергии которую она аккумулирует в себе при сжатии. Учитывается также, что отток тепла пропорционален площади поверхности разогретой поры.  Построенная в этих предположения математическая модель кинетики разложения ВВ чрезвычайно требовательна к фактическим данным о распределении неоднородностей внутри ВВ. При этом необходима эмпирическая информация как о молекулярной структуре ВВ, так и о гетерогенной структуре заряда ВВ. Последняя, в свою очередь, определяется процессом производства и изменяется при механических и тепловых воздействиях на ВВ. Всю совокупность неоднородностей структуры заряда ВВ можно условно разделить на три моды: внутрикристаллические (1-100 нм), внутригранульные (0,1-100 мкм) и межгранульные (0,1-10 мм). Таким образом для построения физической модели кинетики разложения ВВ необходима информация о структуре охватывающая область от молекулярной структуры с характерными размерами на уровне 10-10 м,  до макроструктуры ВВ с характерными размерами достигающими 10-2 м.

В течение ряда лет коллективом авторов проводятся комплексные исследования структуры гетерогенных ВВ. Прогресс в этих исследованиях обусловлен, во много, объединением усилий специалистов научных учреждений специализирующихся в различных областях физики и химии.

В работе приведен обзор методов неразрушающего контроля структуры ВВ. Изложены основные результаты, полученные к настоящему времени. Исследования молекулярной структуры индивидуальных ВВ с характерными размерами 0,1-1 нм проводилось дифракционными  методами (XRD), в том числе при вариации температуры и приложенного статического давления, методом сжатия в алмазных наковальнях. Полученные данные позволяют построить изобару и изотерму исследуемого ВВ, которые необходимы для построения уравнения состояния. Вместе с тем эти исследования дают ценную информацию об изменении молекулярной структуры при внешних воздействиях (температура и давление), в том числе при приближении уровня воздействий к критическому.

Исследования структуры зарядов гетерогенных ВВ проводилось методом малоуглового рентгеновского рассеяния (SAXS). В общих чертах метод аналогичен рентгеновской дифракции (XRD), с тем отличием, что дифракция на малые углы содержит информацию о более крупных  структурных неоднородностях. Вместо рассеяния от атомных плоскостей в этом методе регистрируется рассеяние для случайным образом распределённых пустот в ВВ. Размеры структур зарегистрированные в наших экспериментах находятся в диапазоне от 1 нм до 10 нм. Область структур от 10 нм до 10 мкм исследовалась методом электронной микроскопии. Структуры в диапозоне размеров от 1 мкм до 10 мм исследовались методом рентгеновской компьютерной микротомографии с использованием синхротронного излучения (XRCT). Существенного прогресса в исследованиях, по нашему мнению, удастся добиться внедрением метода сверхмалоуглового рентгеновского рассеяния (USAXS), работы по созданию которого ведутся в настоящее время. Данный метод позволит исследовать структурные неоднородности с размерами от 10 нм до 10 мкм.

В ходе исследований получена количественная характеристика неоднородностей  внутри исследуемого гетерогенного ВВ. Полученные данные предназначены для построения математических моделей кинетики разложения конденсированных гетерогенных ВВ.