ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИИ СОСТАВА ТГ- 40 ПОСЛЕ НАГРУЖЕНИЯ ВОЛНОЙ СЖАТИЯ БЕЗ УДАРНОГО ФРОНТА

# Балаганский И.А. Степанов А.А.

Новосибирский государственный технический университет,

проспект К. Маркса, 20, Новосибирск, 630087

balagansky@craft.nstu.ru

В работах [1-2] было экспериментально исследовано влияние инертных вставок из фторопласта, меди и самосвязанного карбида кремния на дистанцию передачи детонации через воду в схеме GAP-теста. В качестве активного и пассивного зарядов ВВ использовались литые шашки ВВ ТГ-40 диаметром 40 мм и высотой 40 мм (плотность 1,65 г/см3). У заднего торца пассивного заряда размещался массивный стальной образец-свидетель, который позволял определить наличие или отсутствие детонации. Инертные вставки из фторопласта, меди и карбида кремния представляли собой стержни квадратного сечения 20х20 мм различной длины, расположенные между активным и пассивным зарядами без зазора на пути инициирующей ударной волны с частичным перекрытием сечения зарядов. Схема экспериментальной сборки дана на рисунке 1. Были определены дистанции передачи и срыва инициирования пассивного заряда через воду без инертной вставки, с инертной вставкой из фторопласта, меди и самосвязанного карбида кремния различной длины Δ. Основные результаты приведены в таблице 1.

Рис 1. - Схема экспериментальной сборки: 1 - высоковольтный детонатор; 2 – активный заряд ВВ; 3 – инертная вставка сечением 20х20 мм; 4 - вода; 5 – пассивный заряд ВВ; 6- стальной образец-свидетель

Таблица 1

Расстояния передачи и срыва детонации (эксперимент)

| Материал инертной вставки | Расстояние надежной передачи, мм | Расстояние срыва инициирования, мм |
| --- | --- | --- |
| Без инертной вставки | 50 | 55 |
| Фторопласт | 45 | 50 |
| Медь | 30 | 37 |
| Карбид кремния | 26 | 30 |

Таким образом, было показано, что нагружение пассивного заряда опережающей волной через медный и керамический стержень приводит к значительной его десенсибилизации. При прочих равных условиях дистанция срыва детонации для меди составила 74%, а для карбида кремния 60% от дистанции срыва детонации через воду со вставкой из фторопласта.

В данной работе выполнено численное моделирование процесса передачи детонации и десенсибилизации пассивного заряда. Численное моделирование выполнялось с использованием ПО ANSYS AUTODYN 11.0 [3]. Конфигурации расчетной области соответствовали экспериментальным сборкам, за исключением того факта, что в реальности стержни имели квадратное сечение 20х20 мм, а в счете считалось, что стержни имеют круглое сечение диаметром 22 мм. Таким образом, моделирование осуществлялось в двумерной

| Таблица 2. |
| --- |
| Расстояния надежной передачи и срыва инициирования детонации (расчет) |
| Материал инертной вставки | Расстояние надежной передачи, мм | Расстояние срыва инициирования, мм |
| Без инертной вставки | 45 | 50 |
| ПММА | 45 | 50 |
| Медь | 37 | 40 |
| Карбид кремния | 30 | 35 |

осесимметричной постановке. Численное интегрирование уравнений МСС совместно с определяющими соотношениями для материалов при соответствующих начальных и граничных условиях выполнялось на эйлеровой сетке. Пространственное разрешение составляло 10 ячеек на мм. Наиболее сложной проблемой при численном моделировании является правильный выбор вида модели и коэффициентов для участвующих в расчете веществ. Определяющие соотношения для инертных материалов выбирались из стандартной библиотеки, за исключением карбида кремния, для которого выбиралась модель, наиболее соответствующая результатам работы [4]. Для описания поведения пассивного заряда ВВ ТГ-40 использовалась модель Ли-Тарвера. Наилучшие результаты были получены при использовании коэффициентов JWL уравнения состояния исходного ВВ и продуктов детонации из работы [5].  Коэффициенты кинетической модели соответствовали составу Composition B из работы [6]. В работе [6] отмечено, что модель Ли-Тарвера позволяет правильно описывать эффекты, возникающие при инициировании ВВ волной с размытым фронтом. В таблице 2 приведены результаты моделирования (при моделировании фторопласт заменялся на ПММА).

Таким образом, показано, что процесс десенсибилизации ВВ хорошо воспроизводится в счете при нагружении опережающей волной как с ударным, так и с размытым фронтом. Подобраны константы в соотношениях Ли Тарвера, позволяющие описывать экспериментальные данные с использованием литого ТГ-40.

#### Литература

1. Balagansky I.A., Matrosov A.D., Stadnichenko I.A., Glumov A.I., Samsonov A.V. Influence of Inert Copper and Silicon Carbide Inserts on Process of Detonation Transmission through Water // Materials Science Forum Vol. 566 (2008) pp. 207-212.

2. Balagansky I.A., Matrosov A.D., Stadnichenko I.A., Glumov A.I., Samsonov A.V. Desensitization of Heterogeneous High Explosives under Initiation through High Modulus Elastic Elements // International Journal of Modern Physics B (2008).-V.22, № 9, 10, 11, P.1305-1310.

3. AUTODYN. Explicit Software for Nonlinear Dynamics. Theory Manual.-Century Dynamics, 2005.

4. Балаганский И.А., Балаганский А.И., Разоренов С.В., Уткин А.В. Эволюция ударных волн в стержнях из карбида кремния // Труды Международной конференции «VII Харитоновские тематические научные чтения», Саров, 2006.-С.361-366.

5. Murphy, M. J., Lee, E. L., "Modeling Shock Initiation in Composition B", in 10th Int. Detonation Symp., 1993.- pp. 963-970.

6. Urtiew,  P. A., Vandersall, K. S., Tarver, C. M., Garcia, F.  Forbes, J. W., "Shock Initiation Experiments and Modeling of Composition B and C-4," in 13th Int. Detonation Symp., 2007.- pp. 929-939.

# Text boxes

6

5

4

3

2

1

Δ