МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯЧЕИСТОЙ ДЕТОНАЦИИ В ГАЗОВЗВЕСЯХ

ПРИ УЧЕТЕ МЕЖЧАСТИЧНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ

А.В. Федоров, Т.А Хмель, Ю.В. Кратова

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича
 СО РАН, г. Новосибирск

khmel@itam.nsc.ru

Описание динамических процессов в газовзвесях твердых частиц высокой насыщенности проводится в рамках механики гетерогенных сред (МГС) [1]. Для описания хаотического движения и столкновений частиц применяются молекулярно-кинетические подходы [2, 3]. В [4] представлена модель столкновительной среды газ – частицы, получены условия на скачках. В настоящей работе на основе модели [4] и численной технологии, основанной на применении схем TVD и Джентри-Мартина-Дэйли, исследуется задача о распространении гетерогенной детонации в столкновительной газовзвеси.

Основные уравнения в рамках механики взаимопроникающих континуумов вытекают из законов сохранения массы, импульса и энергии. Давление в фазе частиц определяется как , где  - давление, обусловленное столкновениями частиц между собой [4].

Рассматривается распространение ячеистой гетерогенной детонации в смеси частиц алюминия (2 мкм) и кислорода с добавками инертных частиц глинозема. Концентрация инертных частиц принималась ниже критического значения, обусловливающего срыв детонации [5]. Начальные значения  (уровень хаотизации исходной смеси) варьировались. Было проведено сопоставление результатов расчетов с расчетами по стандартной бесстолкновительной модели. Оказалось, что хаотическое движение и столкновения частиц инертной фазы не оказывают влияния на скорость фронта, размер ячеек, структуры течения в окрестности фронта (рис. 1).

Рис. 1. Гетерогенная детонация, численные Шлирен-изображения: 
стандартная модель (вверху); столкновительная модель (внизу).

Имеются лишь некоторые различия в распределении параметров в дальнем следе ячеистой детонации. Здесь за счет столкновений частиц размазываются слои инертной фазы, сформированные в поперечных потоках [5] , что, в свою очередь, сказывается на распределении параметров течения.

Рис. 2. Распределения давления газа и столкновительного давления частиц.

Значения хаотического давления достигают максимума в поперечных волнах за фронтом и даже при значительной начальной хаотизации более чем на порядок меньше давления газа (рис. 2).

Таким образом, основные параметры гетерогенной детонации могут быть определены в рамках бесстолкновительной модели, т.к. объемная концентрация твердой фазы в большинстве детонирующих смесей невелика.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 13-08-00110) и Министерства образования и науки Российской Федерации (соглашение 14.B37.21.0645).

Литература

- Р.И. Нигматулин. Динамика многофазных сред. Ч.1. - М.: Наука, 1987. - 464 с.

- Gidaspow, D., Multiphase Flow and Fluidization: Continuum and Kinetic Theory Descriptions. – Boston: Academic Press, 1994.

- A. Goldshtein, M. Shapiro. Mechanics of collisional motion of granular materials. Part I. General hydrodynamics equations // J. Fluid Mechanics. – 1995 - V. 282. - P. 75-114.

- A.V. Fedorov, T.A. Khmel Description of Shock Wave Processes in Gas Suspensions Using the Molecular-Kinetic Collisional Model // Heat Transfer Research. – 2012. - V. 43. - N 2. P. 95-107.

- Кратова Ю.В., Федоров А.В. Взаимодействие волны гетерогенной детонации, распространяющейся в ячеистом режиме, с облаком инертных частиц // ФГВ, 2013, в печати.