МН Давыдов: «SPH-метод в задачах кавитационного разрушения жидкостей при их ударно-волновом нагружении»

В результате численного моделирования динамики состояния гетерогенных сред типа жидкостей с зародышами кавитации при импульсном нагружении показано, что метод SPH позволяет провести исследование структуры течения кавитирующей  среды с высокой концентрацией газовой фазы и описать процесс инверсии ее двухфазного состояния – переход от кавитирующей жидкости к системе газ-частицы. В частности,   численный анализ динамики состояния полусферической  капли в процессе ее ударно- волнового нагружения в рамках постановки со схемой электро-магнитной гидродинамической ударной трубки показал, что фокусировка отраженных от свободной поверхности капли ударных волн приводит к формированию в окрестности центра капли плотного, быстро расширяющегося кавитационного кластера. Уже к 500 мкс пузырьки в кластере не только коалесцировали, образовав структуру типа пены, но и трансформировались в систему газ-частицы, образовав практически свободную зону. В более поздние времена динамика деформации структуры  кавитирующей капли завершается ее распадом на отдельные фрагменты и частицы. Механизм этого процесса,  определенный ранее как внутренний «кавитационный» взрыв капли, практически подтвержден после адаптации SPH-метода к задачам импульсного разрушения двухфазных сред. Сравнение результатов численного анализа  динамики формирования «откольных» зон и структуры кавитирующего потока при отражении ударной волны подводного взрыва от свободной поверхности жидкого слоя с экспериментально наблюдаемым эффектом продемонстрировало их достаточную адекватность.