ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЗАРЯДА НА ВЫХОД АЛМАЗА
ПРИ ДЕТОНАЦИОННОМ СИНТЕЗЕ

Бабушкин А.Ю., Лямкин А.И.

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск,

ОМЭ КНЦ СО РАН, г. Красноярск

doca@bk.ru

В продуктах взрыва некоторых конденсированных взрывчатых веществ (ВВ), имеющих положительный углеродный баланс, присутствует дисперсный алмаз [1]. В обычной постановке синтез алмаза осуществляется во взрывной камере, заполненной инертным газом. После подрыва заряда ВВ во взрывной камере остается конденсированный остаток, состоящий из смеси алмазной и неалмазных форм углерода.

Выход алмаза для данного вида ВВ, как показывает эксперимент, в значительной степени зависит от внешних условий – массы заряда, сорта и давления газа, заполняющего взрывную камеру. При оптимальных условиях выход алмаза для некоторых ВВ может достигать 5 процентов и более от массы заряда.

В данной работе изучалось влияние формы заряда (в сочетании с массой заряда и давлением во взрывной камере) на выход алмаза. Величина потерь и, соответственно, выход алмаза определялись из численных расчетов.

Задача решалась в двух постановках: сферической и цилиндрической. Сферическая постановка моделировала сферический заряд, цилиндрическая – заряд цилиндрической формы. Расчетная модель основана на уравнениях газовой динамики и предположении локального химического равновесия:

,

,

,

,

где  – массовая скорость; p – давление; v – удельный объем; q – искусственная вязкость; s – удельная энтропия;  – удельная энергия Гиббса;  – мольный состав продуктов детонации (ПД); T – температура. ПД описывались уравнением БКВ:

,    ,

где T – температура; R – универсальная газовая постоянная; V – объем газа; (, (, (, ( – параметры; ,  – количество молей и коволюм i-го газового компонента; . Конденсированные компоненты ПД считались несжимаемыми. Окружающий заряд газ рассматривался как идеальный с постоянным показателем адиабаты.

В расчетах предполагалось, что в постдетонационных процессах конденсация углерода осуществляется на поверхности существующих углеродных частиц в неалмазной форме, а термический отжиг алмаза происходит при достижении пороговой температуры. Таким образом, локальный выход алмаза определяется условием:

где  – максимальная (пиковая) температура, достигаемая в ПД при расширении после начальной, изэнтропической по характеру стадии, КУ – конденсированный углерод.

В расчетах, в сферическом и цилиндрическом случаях, установлено своего рода подобие расчетных величин. Локальный выход алмаза и пиковая температура, а именно, их зависимость от приведенной лагранжевой координаты заряда определяются отношением массы заряда к давлению газа. Из этого следует, что интегральный выход алмаза при прочих неизменных условиях выражается зависимостью:

,

где m – выход алмаза; M – масса ВВ; P – давление внешнего газа; f – некоторая функция. Зависимость такого рода прослеживается в опыте.

В таблицах 1 и 2 приведены расчетные данные о выходе алмаза при разных значениях массы ВВ и давления газа в камере для сферического и цилиндрического зарядов.

Таблица 1. Выход алмаза в зависимости от массы ВВ
(давление CO2 1 атм)

| Масса ВВ, сферический г/ цилиндрический г/м | 1000/ 960 | 500/ 480 | 250/ 240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Относительный выход (от массы ВВ), % сферический/ цилиндрический | 2.6/ 3.5 | 3.9/ 6.8 | 7.0/ 8.6 |

Таблица 2. Выход алмаза в зависимости от давления в камере
(масса ВВ 1000 г – сферический/960 г/м – цилиндрический)

| Давления газа, атм | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Относительный выход (от массы ВВ), % (сферический/ цилиндрический) | 2.6/ 3.5 | 4.0/ 6.8 | 6.7/ 8.2 |

Как следует из расчета, форма заряда имеет существенное влияние на выход алмаза. В случае цилиндрического заряда выход алмаза выше, чем в случае сферического заряда при аналогичных условиях.

Таким образом, на выход алмаза оказывают влияние как “внутренние” факторы (вид ВВ) так и “внешние”. К внешним факторам относится и форма заряда. Максимальный выход алмаза в расчетах достигается в условиях, приближенных к изэнтропическому расширению.

Список литературы

- Титов В.М. Исследование процесса синтеза ультрадисперсного алмаза в детонационных волнах// В.М. Титов, В.Ф. Анисичкин, И.Ю. Мальков// ФГВ.– 1989.– Т.25.– №3.– С.117–126.