ПОВЕДЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОЙ МАТРИЦЫ ПРИ СВЕРХДЕТОНАЦИОННЫХ ДАВЛЕНИЯХ

В.В. Сильвестров, А.С. Юношев, А.В. Пластинин, С.И. Рафейчик

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск

silver@hydro.nsc.ru

Эмульсионные взрывчатые вещества (ЭмВВ) состоят из двух основных компонент: эмульсионной матрицы и пористого сенсибилизатора. Эмульсионная матрица (эмульсия) – единственный энергетический компонент, способный к экзотермической реакции. Но сведения о динамическом поведении эмульсии без сенсибилизирующих включений, о её уравнении состояния ограничены. Подобные данные необходимы при построении уравнения состояния ЭмВВ, для оценки термодинамических параметров детонации ЭмВВ и при анализе механизма взрывного превращения этого типа ВВ.

В отличие от ранее опубликованных работ (Ананьин, Колдунов, 2007; Уткин и др., 2011) в настоящем сообщении приводятся результаты исследования поведения эмульсии при давлениях, существенно превышающих расчетное давление детонации 14-18 ГПа (Yoshida et al., 1985; Tanaka, 2005). По аналогии с малочувствительным составом PBX 9502 (ТАТБ 95 %, пластификатор 5 %) можно было ожидать появления скачкообразной особенности на ударной адиабате при давлении в окрестности детонационного (Wescott et al, 2005; Menikoff R, 2009).

Слой АС/НС эмульсии на основе водного раствора аммиачной (АС) и натриевой селитр (НС) толщиной 5-10 мм в одномерной постановке нагружался накладным зарядом ВВ или ударом пластин из дюралюминия, ускоренными взрывом до 2.4-5.0 км/с (толщина ударников от 10 до 5 мм). Для регистрации входного давления  и времени пробега слоя эмульсии, которое необходимо для расчета скорости ударной волны ,  использовались манганиновые датчики. В отдельных опытах при помощи лазерного интерферометра регистрировался профиль массовой скорости на границе «эмульсия / оптическое окно».

Получена ударная адиабата АС/НС эмульсии в широком диапазоне давлений 0.5 – 37 ГПа. Результаты в координатах волновая – массовая скорость хорошо приближаются и линейной, и обобщенными ударными адиабатами при скорости звука 1.85 км/с, измеренной при нормальных условиях. Никаких значимых особенностей при давлении  не наблюдается. Сравнение с результатами для АС и АС/перхлорат натрия эмульсий при давлении до 14 ГПа показывает, что небольшие вариации в составе и дисперсности эмульсионной матрицы практически не влияют на положение ударной адиабаты.

Знание ударной адиабаты позволяет построить уравнение состояния и оценить ударную температуру в предположении, что эмульсия в исследованном диапазоне давлений ведет себя как инертное вещество. Использовалось термодинамически согласованное уравнение состояния типа Ми-Грюнайзена, основанное на концепции свободной энергии Гельмгольца в форме, предложенной Хейесом (Hayes, 1976), на простейшем калорическом уравнении и соотношении Мурнагана. Эта модель широко используется для построения уравнений состояния ряда мощных ВВ: HNS, PBX-9404, октогена, PBX-9502, и составляющих смесевого ANFO: прессованной аммиачной селитры и дизельного топлива.

Получена расчетная оценка температуры матрицы на ударной адиабате. Например, при давлении 2-10 ГПа ударная температура составляет 350-630 К, при 20 ГПа – 1100 К. Полученные значения согласуются с расчетными оценками температуры ударно-сжатой эмульсии при давлении до 10 ГПа (Cooper et al., 2002). Для эмульсионных ВВ характерны детонационные температуры ~ 1700 – 2200 К. Для эмульсии без пор этот уровень температур достигаются при ударном давлении 32-40 ГПа. С позиций модели теплового взрыва взрывоподобное превращение ударно-сжатой АС/НС эмульсии, протекающее с максимально возможной скоростью и высокой степенью химического превращения, можно ожидать при очень высоких давлениях, более 30 ГПа.

На профилях давления на входе в образец эмульсии при давлении 13-18 ГПа на профилях  с задержкой 0.3-0.6 мкс наблюдается подъем давления амплитудой , которая для АС/НС эмульсии изменяется от ~ 1.5 ГПа при 17 ГПа до 4 ГПа при 35-37 ГПа. Его появление связано, возможно, с частичным разложением эмульсии за фронтом ударной волны. Регистрируемая амплитуда подъема давления зависит от длительности нагружающего импульса сжатия, т.е., от времени пребывания эмульсии в ударно-сжатом состоянии, и от амплитуды инициирующей волны. Данное наблюдение качественно согласуется с торможением контактной границы «входной экран из парафина – АС-эмульсия», регистрируемого электромагнитным датчиком массовой скорости при давлении более 13.5 ГПа (Ананьин, Колдунов, 2007).

В работе, по сути дела, наблюдается тот же эффект в виде подъема давления на контактной границе экран – эмульсия. Отметим, что при инициировании флегматизированного гексогена ударной волной 3.1 ГПа на профиле входного давления также регистрируется подъем давления амплитудой до 4-5 ГПа (Бордзиловский, Караханов, 1995), природа которого связана с инициированием реакции во взрывчатом веществе и сомнений не вызывает.

В опытах при 15 и 25 ГПа регистрировался профиль массовой скорости  на границе «эмульсия – вода» с помощью интерферометра VISAR. Использовалась свежая эмульсия: прошло менее суток от её изготовления до испытания. Результат: профиль  типичен для жидкости без химических превращений, т.е., значительное увеличение массовой скорости, подобное зарегистрированному увеличению скорости в 1.5 раза для АС-эмульсии (Уткин и др., 2011), не наблюдается.

Причина сложности интерпретации профилей  и  связана с невысокой скоростью химического превращения материала эмульсионной матрицы, представляющей интермолекулярную смесь окислителя и горючего. Возможно, ожидаемый гидродинамический комплекс типа ударной волны с последующей быстрой реакцией просто не успевает сформироваться в условиях постановки эксперимента: ограниченная толщина слоя эмульсии и ограниченное время поддержания высокого давления.

Таким образом, при нагружении ударной волной давлением до 37 ГПа, превышающим расчетное давление детонации, эмульсионная матрица на основе водного раствора аммиачной и натриевой селитр ведет себя как инертное вещество: на ударной адиабате не наблюдается никаких особенностей. Вопрос о возможности детонационного превращения эмульсии без сенсибилизатора остается открытым, так же как и достоверность классификации эмульсионной матрицы, тестируемой при давлении менее 15 ГПа, по степени опасности как «не взрывчатое вещество» (Калганов и др., 2006).

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-08-00092-а, программой Президиума РАН № 2.10 и частично грантом Президента РФ № НШ-247.2012.1.