МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ В АНИЗОТОРНОЙ СРЕДЕ С УЧЕТОМ НАРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ

Ажиханов Н.Т.

Международный казахско-турецкий университет имени  Х.А.Ясави, Казахстан, г.Туркестан

Фильтрация жидкости в деформируемом анизотропном пласте представляет собой сложную многофазную систему, макроскопическое поведение которой под действием нагрузок в зависимости определяется протеканием многих параллельно идущих процессов различной механической природы [1]. Задача определения напряженно-деформируемого состояния пласта с учетом фильтрации в ней жидкости представляется достаточно сложной. Для ее постановки и решения требуется рациональная схематизация основных процессов, протекающих в пласте [2].

В работе используется понятия обобщенной плоской фильтрации жидкости к разноориентированной горизонтальной скважине в пласте с наклонной плоскостью изотропии. Построена математическая модель пространственной фильтрации в деформируемом анизотропном пласте с учетом ползучести. Получены результаты при исследовании влияния деформации на дебит скважины с учетом упругих, ползучих и фильтрационных свойств анизотропного пласта. Разработаны и применены модифицированный метод конечных элементов для численного исследования задачи фильтрации флюида в неоднородном пласте, вскрытой скважинами типа штрека, квершлага и диагональной выработки. Таким образом создан пакет прикладных программ для расчета и анализа напряженно-деформируемого состояния флюдонасыщенного анизотропного пласта с возможностью автоматического разбиения расчетной области на конечные элементы.

- Zhumagulov B.T., Masanov Zh.K., Azhikhanov N.T. Calculation of production of horizontal well of type stretch in the anisotropic porous medium // Journal of Mathematics and Technology, ISSN: 2078-0257, February, 2010. p.86-90

- Ажиханов Н.Т. Пакет прикладных программ для анализа продуктивности разноориентированной скважины в деформируемом наклонно-слоистом анизотропном пласте  // Известия НАН РК, сер.физ.-мат.,2010. - №2. С.97-101