## Slide 1: ОСОБЕННОСТИ 3D ИНВЕРСИИ ГРАВИТАЦИОННЫХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРИ ОБЪЕМНОМ ГЕОКАРТИРОВАНИИ ОБШИРНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
Давыденко А.Ю. (ИГУ, Иркутск), А.В. Грайвер (ETH, Zurich)

## Slide 2
Проведение высокоточных наземных и, особенно, аэросъемок на обширных площадях объективно, определили развитие систем обработки и интерпретации соответствующего назначения.
В программе GelioSMI, предназначенной для обработки, интерпретации и решения задач моделирования, помимо робастных методов многомерного анализа данных площадных геофизических съемок для решения задач фильтрации и комплексного анализа данных, реализована технология 3D инверсии потенциальных полей на основе сеточных моделей.

## Slide 3
П. С. Мартышко, И. В. Ладовский, Д. Д. Бызов. 2013, О РЕШЕНИИ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ГРАВИМЕТРИИ НА СЕТКАХ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ. ДАН, т. 450, № 6, с. 702–707.
Бабаянц П.С., Тарарухина Н.М., 2011, ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПОРОД ТРАППОВОГО КОМПЛЕКСА. Разведка и охрана недр, т.7, 2011, с. 23-30.
Hansen P. C. Rank-deficient and discrete ill-posed problems: numerical aspects of linear inversion, SIAM, Philadelphia, 1998, 247.
Y. Li, D. Oldenburg, 1996, 3-D INVERSION OF MAGNETIC DATA. GEOPHYSICS, VOL. 61, NO. 2; P. 394-408.
Fedi, M., Hansen, P. C. & Paoletti, V., 2005. TUTORIAL: ANALYSIS OF DEPTH RESOLUTION IN POTENTIAL-FIELD INVERSION. Geophysics, 70.
Aster, R.C., B. Borchers, and C.H. Thurber (2012), Parameter Estimation and Inverse Problems, 2nd edition, Academic Press.
Menke, W. (2012), Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory, 3rd Edition, San Diego, California: Academic Press.
Martin Cuma M., Wilson G.A. and Zhdanov M., 2012, LARGE-SCALE 3D INVERSION OF POTENTIAL FIELD DATA. Geophysical Prospecting. -. - Vol.60. - Issue 6. - p. 1186–1199.
Paoletti, V., Hansen , P. C., Fedi, M., 2014_A Computationally Efficient Tool for Assessing the Depth Resolution in Potential-Field Inversion. Technical Report.

## Slide 4: Реализация трехмерной инверсии
Нахождение распределения физических свойств в трёхмерной среде по конечному числу наблюдений физического поля над дневной поверхностью.

## Slide 5: 3D инверсии гравитационного и магнитного полей на основе сеточных моделей

## Slide 6: Поле сеточной модели b=Ax А – матрица базисных функций; x – определяемое физическое свойство.

## Slide 7: Расчет базисных функций для решения прямой задачи магниторазведки

## Slide 8: Численная постановка задачи
Минимизация функции невязки методом наименьших квадратов

## Slide 9
Минимизация функции невязки методом наименьших квадратов
или в виде СЛАУ
- устойчивое решение итерационным методом LSQR (Least Squares with QR-factorization)
в условиях бесконечной точности эквивалентно решению системы нормальных уравнений

## Slide 10: Реализованная в программе GelioSMI технология 3D инверсии
Инверсия гравитационного поля для определения эффективной избыточной плотности.
Инверсия магнитного поля для определения эффективной магнитной восприимчивости для модели индуктивного намагничения.
Инверсия магнитного поля с определением составляющих вектора суммарной намагниченности для моделей, учитывающих существенный вклад остаточной намагниченности.
Пересчёт поля на заданную поверхность, основанный на аппроксимации пересчитываемого поля эквивалентными источниками в виде заданной сеточной модели.
Расчет эффектов отдельных слоев сеточной модели.

## Slide 11: Программные решения 3D инверсии
Устойчивые итерационные методы наименьших квадратов LSQR и CGLS (Paige and Saunders, 1982);
Использование современных мультиядерных процессоров (реализация на C++ с использование OpenMP) с распараллеливанием операций линейной алгебры.
Использование весовой функции по глубине (Li and Oldenburg 1996).
Метод опорной области для снижения затрат времени и памяти (Zhdanov et al. 2010).
Автоматический перебор значений параметра регуляризации и числа итераций, определяющих глубину исследования.

## Slide 12: Метод опорной области
  Плотная матрица A занимает O(nm) памяти. Метод опорной области позволяет снизить память до O(nс), где c << m в независимости от m (матрица A становится разреженной).
эффект j-ой призмы в i-ой точки наблюдения
координаты i-ой точки наблюдения
координаты j-ой призмы
r – радиус опорной области (как правило, до 1000-2000 м для сети 50х50 м)

## Slide 13: Метод опорной области
  Потребление оперативной памяти в Гб для полной инверсии и с использованием метода опорной области.
  10000 наблюдений, сеть 50 х 50 м, радиус опорной области 1000 м.

## Slide 14: Проблемы, возникающие при инверсии

## Slide 15: Моделирование и проблема оценки информационной содержательности инверсии
Развитая теория интерпретации геофизических данных и современные возможности вычислительных методов и техники не снимают с повестки дня проблему объективной оценки информационной содержательности решений обратных задач геофизики.
Необходима разработка способов оценки геологической эффективности интерпретации геофизических данных в конкретных физико-геологических условиях для разнообразных систем регистрации полей.
По прежнему актуальны развитие подходов к выбору способа параметризации модели, определение методов и параметров регуляризации на основе априорной геолого-геофизической информации и условий исходной задачи.
Моделирование – средство оценки информационной содержательности инверсии.

## Slide 16: Использование простых моделей
Целесообразно для определения параметров инверсии при интерпретации относительно изолированных аномалий, обусловленных компактными объектами.
Малоэффективно при инверсии полей на значительных площадях из-за необходимости перебора большого числа перебора вариантов моделей, их сочетаний, параметров отдельных моделей и инверсии.
Существенно субъективно за счет остронаправленной настройки параметров инверсии (размеры и форма ячеек, способы и параметры регуляризации) для рассматриваемой модели - почти всегда можно подобрать параметры сетки и инверсии, позволяющие получить приемлемое для данной модели решение, но это не гарантирует получение приемлемого решения для физико-геологических сред сложного строения.
Трудность количественной оценки качества решений.

## Slide 17: Использование стохастических моделей
Целесообразно для определения информационной содержательности инверсии полей, регистрируемых на больших площадях и соответствующих физико-геологическим средам сложного строения.
Повышают объективность решения этой проблемы за счет вероятностно-статистического описания моделей сред и полей и соответствующего использования случайных реализаций геометрических и физических параметров модели среды и систем наблюдений.
Позволяют получать естественные статистические оценки качества решений с учетом априорной информации о свойствах физико-геологических неоднородностей среды.
Позволяют моделировать наличие помех, связанных с неоднородностями среды и конечностью аппроксимирующей сетки.

## Slide 18: Двухфазная модель ячеистого беспорядка
Модель достаточно универсальна и позволяет делать композиции моделей среды с различными размерами и характером неоднородностей и статистическими характеристиками физических свойств вещества.
Позволяет получать для системы «объект-поле» решения прямых задач в стохастической постановке [Вахромеев, Давыденко, 1987].
Хорошо приспособлена для моделирования контрастных сред («рудные» задачи).
Естественна при изучении возможностей инверсии на сеточных моделях.

## Slide 19: Двухфазная модель ячеистого беспорядка

## Slide 20: Пример описания трехмерной модели ячеистого беспорядка
Магнитная восприимчивость ячеек с заданной вероятностью (p = 0.5) принимает значения двух фаз: «руда» и «вмещающие породы» с соответствующими значениями 100×10-5 и 0 ед. СИ.
Параметры намагничивающего поля: T0 = 60000 нТл; склонение D0= -10°; наклонение I0= 60°
a - область задания поля размером Dx×Dy с дискретизацией поля Δx×Δy и расстоянием до верхней кромки модели среды h1;
b – область задания модели неоднородного объекта с размерами Lx×Ly×Lz и ячеек lx×ly×lz;
c – область задания аппроксимирующей модели для инверсии с размерами Ax×Ay×Az,и ячеек ax×ay×az;
d, e – ячейки сo значениями физического свойств, соответствующих фазам состояния вещества – первой («рудная» фаза) X1 и второй X2.

## Slide 21: Вертикальное сечение трехмерной модели
Законтурная область моделирует помеху, обусловленную не учитываемыми физико-геологическими неоднородностями

## Slide 22: Модели среды A и B в сопоставлении с сеткой аппроксимирующей модели

## Slide 23
Модель типа А - эффект значительного осреднения физических свойств в ячейках аппроксимирующей сетки;
Модель типа B - эффект сглаживания значений физических свойств.
Модели позволяют исследовать влияние на результаты инверсии следующих факторов:
  размера области задания аппроксимирующей модели и количества окаймляющих дополнительных ячеек для компенсации боковых влияний;
  геометрических параметров модели среды и области наблюдений;
  контрастности физических свойств неоднородностей модели среды;
  уровня помех в инвертируемых полях.

## Slide 24: Модель ячеистого беспорядка для инверсии

## Slide 25: Реализация модели в плане

## Slide 26: Регуляризация в терминах SVD – анализа

## Slide 27: Критерии, использованные для получения регуляризованных решений
Диаграмма Пикара – график зависимости
позволяет определить число членов сингулярного разложения, которые имеет смысл включить в решение.
DRP (Depth Resolution Plot) – позволяет определить до какой глубины мы можем реально инвертировать поле.
L – кривая позволяет подобрать параметр регуляризации, соответствующий данным.

## Slide 29: Компенсация боковых источников

## Slide 30: Компенсация боковых источников

## Slide 31: Предварительная обработка данных для подавления высокочастотных помех и артефактов (эффекты профильности (levelling), дискретизации)

## Slide 32: Последовательность инверсии гравимагнитных данных
Традиционная (снизу – вверх):
  предварительное исключение регионального фона;
  задание сетки;
  решение обратной задачи.
  Вероятные последствия: некорректность исключения фона; значительное влияние на результаты определения физических свойств ячеек локальных аномалий, связанных с верхними горизонтами среды.
Предлагаемая (сверху – вниз):
  предварительное центрирование обращаемого поля;
  задание сетки из двух слоев:
    верхний – ячейки целевого горизонта
    нижний – компенсирующий влияние неоднородностей нижней части разреза и региональный фон.
  последовательное исключение из обращаемого поля найденных эффектов целевых горизонтов, т.е. определение физических свойств верхнего, затем нижележащего и т.д.

## Slide 33: Интерпретация данных аэромагниторазведки (Тымпучиканский лицензионный участок)
ГНПП «Аэрогеофизика» результаты работ 2005-2008 гг.
  Aэромагнитная съемка по сети ~ 10×500 м;
  Аэрогравиметрическая съемка по сети ~ 900×500 м;
  Аэрогаммаспектрометрическая съемка по сети ~ 900×500 м;
  Высота полета ~ 300м

## Slide 34: Магнитное поле
3D инверсия с определением составляющих вектора суммарной намагниченности.
Для определения распределения намагниченности на значительную глубину горизонтальный размер ячеек был принят 4000×4000 м, а по вертикали было проведено разбиение на три слоя: 0-2000; 2000-5000 и 5000-9500 м.

## Slide 35: Магнитный эффект источников в диапазоне глубин 2000-9500 м
Магнитный эффект источников в диапазоне глубин 0-2000 м

## Slide 36: Выделение ФМГК «трапповой» составляющей
Робастный стандарт «трапповой» составляющей

## Slide 37: Результаты предварительной обработки гравимагнитных данных (уч. Полигон)

## Slide 38: Результаты последовательной инверсии гравимагнитных данных (уч. Полигон)

## Slide 39
Благодарю за внимание!